## Slide 1: 機器學習的最佳化方法
詹惠婷
A+ / ML5C01
Date 2020.07.30

## Slide 3: 最佳化 –ML決策支援報表
工程師經驗
開線/補值
Rule base及
邏輯運算
防呆,自動計算縮短流程
機器學習及 預測分析
事前分析,預測最佳參數
170?
172?
174~176
  減少人員Loading
  縮短開線時間
  提升產品品質穩定度
Notes: 我的專案主要是利用機器學習建模進行預測,找到符合實際生產狀況的AI模型,預測未來的生產狀況,找出影響模型的關鍵因子
目前大多仰賴工程師經驗,無法較有效的掌握生產狀況
如果開發一個能夠提供快速建立生產模式的AI模型,有效地找出影響生產流程的關鍵因子,就能夠預測未來的生產情形,再利用AI模型模擬出實際生產下的最佳狀況
達到縮短開線時間,減少人員負擔,並提升產品品質的穩定度

## Slide 4: 最佳化 –ML決策支援報表
1. 參數最佳化分析系統(暴力法,移動窗格,基因演算等等)
2. 關鍵因子找尋系統(熱力圖, Lasso, SHAP)
3. 模型健康度管理系統(MAPE, MAE, R2, MSE)
4. 提供模型建立效度提升測試(預測模型演算法比較)
5. 統計分析圖表視覺化(直方圖,盒鬚圖,散佈圖等)
6. 一鍵分析(線上工程師快速上手)
7. 決策支援輔助(R2R上線後Double check)
Python
SHAP
2
3
4
6
7
5
1
參數最佳化分析系統
關鍵因子找尋系統
模型健康度管理系統
提供模型建立效度提升測試
統計分析圖表視覺化
一鍵分析
決策支援輔助
LC margin VM模組化
PEP1 CD R2R補值
CF CD/OL開線
Notes: 之後會用EXCEL當作介面

## Slide 5: Model architecture
Train data
Test data
EDA
Data preprocessing
Feature selection
Modeling
Model evaluation
Prediction results
Linear Regression
LASSO
Random Forest
XGBoost
MAE
MSE
R square
MAPE
Split dataset
Standardization
LabelEncoder
Optimization

## Slide 6: L5C 新產品LC Margin預測
CF
Array
預期目標
依照新產品Cell gap目標需求：
CF刮膜 + TFT膜厚 + 壓縮率經驗值 = PSH預估(依量產機種搭配猜測)
符合客戶需求Cell gap目標，進行PSH Target預估
R
G
B
R
G
B
R
G
B
RD依照客戶的亮度、反應時間、對比進行液晶材料的選定，即得知Cell gap目標值。
預測PSH Target進行參數調整開線
MainPS
Sub
Main
Aperture
Sealant
CF
Array
B
R
G
OC
Sub PS
3.4µm
BM
BM
BM
預測LC drop找到灌入液晶的下注點
過去模式
過去模式
預期目標

## Slide 7: L5C 新產品LC Margin預測
CF
Array
數值型資料相關係數矩陣
PSH Real分布略為右偏
X變數與PSH_Real走勢圖
Lasso特徵重要性
PSH_Real range
1.78~3.14

## Slide 8: Data preprocessing
Training set
Training set
Validation set
Testing set
70%
30%
Including PSH_Real
Standardization
Split
LabelEncoder
Numerical |  | 
 | Before | After
DRB AA X | 68.04 | 0～1
DRB AA Y | 120.96 | 
G THK | 1.95 | 
B THK | 1.7 | 
Categorical |  | 
 | Before | After
BM | C05 | Mapping to int
PS | V050 | 
PR RGB | T9v2MAG2T7B | 
LC | LCT-10-1536 | 
……
……
Notes: 因為這份測試資料是沒有完整答案的,所以我將有答案的訓練資料切割,70%拿來train model,30%作為validation,validation拿來驗證預測效果

## Slide 9: Model evaluation
在誤差指標MAPE及模型擬和度指標 R square下，XGBoost表現最佳。
 | Linear Regression |  | LASSO |  | XGB |  | Random Forest | 
 | In | Out | In | Out | In | Out | In | Out
MAE | 0.034 | 0.043 | 0.064 | 0.070 | 0.001 | 0.029 | 0.024 | 0.041
MSE | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 1.401 | 0.001 | 0.001 | 0.003
R2 | 0.979 | 0.962 | 0.934 | 0.895 | 1 | 0.982 | 0.986 | 0.957
MAPE | 1.455 | 1.756 | 2.690 | 2.830 | 0.035 | 1.158 | 0.990 | 1.681
In sample error & Out of sample error
Notes: In sample error：將train好的模型拿來預測training set，正常來說誤差會比較小。
Out of sample error：將train好的模型拿來預測validation set，由於這些資料是沒有丟進模型train過的，所以Out of sample error會比較符合模型的實際狀況。

## Slide 10: L5C Photo PEP1 CD R2R
過去模式
預期目標
需依實際量測狀況，手動調整補償線寬值
人工調整補償CD機制 → 自動補償CD機制
製程變化
等待MQC結果
工程師評估並確認結果
手動補值
Notes: 黃光製程CD

## Slide 11: SHAP
Model_No：V15H6-Y3
Tool_ID：ABIEXL10
ABBR_No：6P
Notes: #預測值是6.32 基準值是6.324 增加預測值的特徵顏色是紅色 長條面積代表數值大小
#降低預測值的特徵顏色是藍色 可以看到增加預測值程度最大的是DV_TANKATEMP
#但可以看到SCANSPEED在這反而是降低了預測值
Model_No：V15H6-Y3 產品編號
Tool_ID：ABIEXL10 機台編號
ABBR_No：6P 光罩

## Slide 12: 進度規劃＆本周進度
實際
預計
Notes: 目前這周已經先確定好專案題目和內容，目前mentor讓我先嘗試用不同的機器學習方法去優化 LC Margin的預測，這部分先寫的差不多之後，希望能夠套用在專案資料上，後續的流程大致上會先做資料前處理，找出關鍵參數後再建立訓練模型，接著再持續優化模型，後期主要會著重在參數最佳化的部分